| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДНЕУРАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02.12.2014 № 22-п п. Среднеуранский |  |  |
| Об утверждении схемы теплоснабжения |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Среднеуранский сельсовет, согласно приложению.

- Определить единой теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании Среднецуранский сельсовет МУП «Новосергиевское ЖКХ» Новосергиевского района Оренбургской области.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Среднеуранский сельсовет                                                   М.В.Сыврачев

Разослано: МУП «Новосергиевское ЖКХ», для опубликования, прокурору, в дело.

|  | Приложение к постановлению администрации МО Среднеуранский сельсовет 02.12.2014 г.№ 22-П |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СРЕДНЕУРАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план муниципального образования Среднеуранский сельсовет.

- Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Среднеуранский сельсовет на период до 2027 года

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Среднеуранский сельсовет включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику муниципального образования Среднеуранский сельсовет

- Графическую часть:

    - Перечень присоединенных объектов

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения п. Среднеуранский, п. Губовский

  - Информация о ресурсоснабжающей организации

  - Структура тепловых сетей

  - Параметры тепловой сети

- Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Среднеуранский сельсовет разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Среднеуранский сельсовет.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации.

- Общая характеристика муниципального образования Среднеуранский сельсовет

Муниципальное образование Среднеуранский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Среднеуранский сельсовет объединяет территории 3 сельских населенных пунктов: п. Среднеуранский, с. Балейка, п. Губовский. Административным центром Среднеуранского сельсовета является поселок Среднеуранский.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 1311 человек, из них в поселке Среднеуранский – 890 человек, пос. Губовский – 237 человек, с. Балейка – 184 человека.

Площадь муниципального образования Среднеуранский сельсовет составляет 22026 га.

Жилищный фонд муниципального образования Среднеуранский сельсовет составляет 24 315 м2. Количество жилых домов –254 ед., или 491 квартира.

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5° С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Услугу теплоснабжения предоставляют – МУП «Новосергиевское ЖКХ» и  Новосергиевский РОО.

В собственности администрации муниципального образования Среднеуранский сельсовет, в соответствии с Законом Оренбургской области № 699-139-IV-ОЗ от 10.11.2006 года, находятся тепловые сети –50 м., котельные – 1 шт. и две котельных Новосергиевского РОО.

- Паспорт тепловой сети. Котельная №1  ул. Школьная

пос. Среднгеуранский

Отапливаемые объекты: Уранский СДК

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 50 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 –50м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2008 г.

Техническое оборудование:

Блочная котельная КБТа  - 200

Котлы  КСГ-100 – 2 шт.

Изоляция труб:

толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен. ГК1 – ТК 41 – изоляция – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань с антикоррозийным покрытием – масляная краска

- Паспорт тепловой сети. Котельная №2  ул. Школьная пос. Среднеуранский

Отапливаемые объекты: МОБУ «Уранская» СОШ

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 250 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 250 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Техническое оборудование:

Котлы газовые КЧМ -5  - 4 шт., материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

- Паспорт тепловой сети.

Котельная филиала МОБУ «Уранская» СОШ Губовская начальная школа по ул. Школьная пос. Губовский

Отапливаемые объекты: Губоваская начальная школа

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 50 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 –50 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1995г.

Техническое оборудование:

Котлы газовые КГС -25, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм., перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет

- Сведения об установленных котлах

- Котельная №1 КБТа-200 по ул. Школьная (Уранский СДК) пос. Среднеуранский

Тип котла – КСГ-100 - 2 шт.

Режим работы - водогрейный

Мощность котлов – 0.156 Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 92,07 %

Год ввода в эксплуатацию – 2008 г.

- Котельная №2 по ул.Школьная ( МОБУ Уранская СОШ) пос. Среднеураснкий.

Тип котла – КЧМ-5 - 4 шт.

Режим работы - водогрейный

Мощность котлов – 0,26  Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию –1995 г.

- Котельная Губовская начальная школа по ул. Школьная пос. Губовский

Тип котла – КСГ-25  - 2 шт.)

Режим работы - водогрейный

Мощность котлов – 0,042 Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 1995 г.

- Общая характеристика теплоснабжающей организации

МУП «Новосергиевское ЖКХ»

На территории муниципального образования Среднеуранский сельсовет находится в ведении МУП «Новосергиевское ЖКХ»  котельная мощностью до 3 Гикал/час – 1 котельная, и в ведении Новосергиевского РОО котельная мощностью до 3 Гикал/час – 2 котельных –, работающие на природном газе.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении –350 м

Суммарная мощность источников теплоснабжения до 3 Гикал/час составляет 0,458 Гикал/час

Водоснабжение:

На территории Среднеуранский сельсовет находится 7 скважина, в с. Балейка– 2 скважины, пос. Губовский – 1 скважина, пос. Среднеуранский – 4 скважины, производственной мощностью  всех скважин 2,010 тыс.м3/сутки.

Протяженность уличной сети – 58 км, в том числе нуждающейся в замене 3 км.

Имеются водонапорные башни в количестве 2 шт.,

Практически 90% скважин качают воду сразу в водопроводные сети.

Фактическая загруженность скважин 50% и 100% в летний период, и, хотя загруженность 100% в летний поливной сезон, приобретается вода от железной дороги, чтобы удовлетворить спрос водой население.

Техническое состояние трубопроводов удовлетворительное, процент износа – 43-55%.

- Графическая часть схемы теплоснабжения

Схема тепловой сети котельной № 1 ул. Школьная

пос. Среднеурансеий  (Уранский СДК)

Схема тепловой сети котельной № 2 ул. Школьная

пос. Среднеурансеий  (МОБУ Уранская СОШ)

Схема тепловой сети котельной № 3 ул. Школьная

пос.Губовский  (Губовская начальная школа)

# Text boxes

Уранский СДК

КБТа – 200 (кот.)

МОБУ Уранская СОШ

Кот.

Губовская начальная школа

котельная